| 总编号：1522 | 类 别：农水 | 分类号： |
| --- | --- | --- |
| 湖南省人民代表大会代表建议、批评和意见 |
| 建议标题 | 关于加速推进虎渡河综合治理的建议 |
| 代表姓名 | 刘朝晖 等 1 名 | 代 表 团 | 常德 |
| 建议内容（包括案由、案据和方案） |
| 虎渡河起于湖北省公安县的太平口，止于安乡县的小河口，全长140.5公里，其中太平口至南闸95公里，南闸至小河口45.5公里。虎渡河在中低水位时经中河口河向松滋河分流，在高洪期分泄部分松滋水。虎渡河的年均径流为208亿立米，董家垱站最高水位为40.18米（1998年），最大流量为3240秒立米（1981年）。虎渡河的特点：一是分流比较稳定，从50年代至90年代，分流量基本稳定在4.0～5.0%之间；二是受南闸控制，断流时间长，70年代年断流120天，80年代年断流160天，90年代年断流180天，2000年以来年断流超300天。由于断流时间长，给两岸人民的生产生活带来了诸多不便；三是以南闸为界的上下游比较，上游淤积重。 目前，虎渡河安乡段主要存在四大问题：一是冬春时期无水资源配置，南闸在2000年改造后底板高程提高到36.2米，造成南闸以下河段断流时间延长，下游缺水矛盾十分突出。二是过流能力小，河道输水能力不能满足黄山节制闸（南闸）的设计下泄流量3800秒立米。三是局部堤段岸坡冲刷加剧，大堤滑坡时有发生。四是两岸堤基透水性强，汛期经常发生河浸、沙眼等险情。 同时，受三峡控制性水利工程影响，“三口”河道洪水流量减少甚至断流，上游河道流入安乡境内河流的水量较少，加上安乡降雨大都集中在夏季，冬春秋季节降雨一般较少,导致安乡县境内河流、湖泊、沟港换水机率大大降低，湖泊、河洲钉螺孳生，血吸虫病害严重，部分湖泊出现富营养化，水生物多样性程度下降，水生态环境遭到不同程度破坏。 建议省政府从以下四个方面给予支持帮助： 一是在南闸处建两孔深水闸，因黄山头南闸底板高程较高（36.2米），导致虎渡河断流时间较长。建议在黄山头南闸修建底板高程在33米以下的深孔闸，以保证虎渡河全线常年通流，以解决水资源的分配问题。 二是对虎渡河部分严重淤塞的河道，尽早实施疏挖整治工程，保证汛期上游来水顺利下泄，恢复河流生态。 三是安造垸堤防加固，确保安全泄洪。 四是建议设立河道监测网，掌握河道动态情况，为河道综合治理提供基础资料。 |